# АМФИБИЙНЫЙ ВЕЗДЕХОД НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ «АРКТИКА 1Д»

### Назначение:

Амфибийный вездеход на воздушной подушке «Арктика 1Д» предназначен для перевозки людей и грузов по воде, болотам и суше на дальность до 1100 км.

При всех видах нагрузки вездеход «Арктика» может эксплуатироваться в любое время суток на акваториях больших и малых рек, озер, в прибрежной полосе морей, на болотах, в тундре, на лесных просеках и зимниках в течение всего года, включая периоды межсезонья.

| Технические характеристики |
| --- |
| Грузоподъемность: | 7 человек и 500 кг. груза |  | Мощность силовой установки (л.с.): | 400 |
| Максимальная скорость (км./час): - над снегом, сушей и льдом; - чистой водой; - над болотом заросшим травой, редким камышом и низким кустарником. | До 125 До 85 До 80 |  | Топливо дизельное: | ДЛ, ДЗ, ДА |
|  |  |  | Расход топлива при скорости 100 км/час., не более (л./час): | 28 |
|  |  |  | Запас хода, не менее (час.): | 12 |
| Преодоление препятствий: - траншеи, канавы, трещины шириной (м.): | До 2,0 |  | Тормозной путь при скорости 85 км./час. (м.): | 60 |
| Крутизна подъема: | До 25о |  | Сухой вес (кг.): | 2700 |
| Дальность хода до: (км.) | 1100 |  | Запас топлива (л.): | 400 |
| Силовая установка: | Дизельный двигатель жидкостного охлаждения |  | Полный вес (кг.): | 4200 |
|  |  |  | Габаритные размеры (м.): - в движении; - транспортировочные. | 4,0 х8,2 х 3,6 2,4х 8,2х 1,8 |

Устройство и принципы работы:

Амфибийный вездеход на воздушной подушке «Арктика 1Д» состоит несущего корпуса (центроплана) в котором расположена кабина водителя, пассажирский салон, моторный отсек с нагнетателем воздуха, трансмиссионный отсек в котором установлен редуктор привода воздушного винта и радиатор двигателя.

На корме корпуса на амортизаторах установлен воздушный винт в защитном кольце и воздушные рули.

По бокам корпуса установлены бортовые секции – блоки плавучести заполненные пористым ненамокаемым материалом, обеспечивающие плавучесть и непотопляемость вездехода при любых аварийных ситуациях.

По периметру корпуса и блоков плавучести установлено гибкое ограждение воздушной подушки, изготовленное из специальной резинокордной ленты переменной толщины. В отличии от Российских и зарубежных аналогов оно не имеет замкнутых полостей типа ресиверов и баллонов. Его конструкция обеспечивает длительную эксплуатацию вездехода, как по чистой воде, так и по болотам, поросшим камышом, кустарником и мелколесьем и по тундре в течение всего года.

Пассажирский салон и кабина водителя надежно утеплены, имеют двойное остекление, защищены от шума и оборудованы автономным отопителем и автономной электростанцией.

Для безопасности эксплуатации на пересеченной местности, вездеход оборудуется устройством (упругим тормозным щитком) обеспечивающим связь с опорной поверхностью (водой, снегом, болотом). Это устройство удерживает машину от заносов на крутых поворотах, на косогорах, при движении по извилистым рекам и зимникам, а также обеспечивает эффективное торможение на спусках и разворот машины на месте.

Для удобства эксплуатации вездеход оборудуется съемным колесным шасси и сцепным устройством для его транспортировки по шоссейным дорогам на буксире за автомобилем.

Условия эксплуатации:

По климатическим условиям эксплуатации вездеходы соответствуют требованиям УХЛ Гост 15150-69 с ограничениями по температуре от +40 до -500С. При этих условиях он сохраняет стабильную управляемость и маневренность при скорости ветра до 20 м/с.

# АМФИБИЙНЫЙ ВЕЗДЕХОД НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ «АРКТИКА 2Д»

Назначение:

Амфибийный вездеход на воздушной подушке «Арктика 2Д» предназначен для перевозки людей и грузов по воде, болотам и суше на дальность до 1100 км.

При всех видах нагрузки вездеход «Арктика» может эксплуатироваться в любое время суток на акваториях больших и малых рек, озер, в прибрежной полосе морей, на болотах, в тундре, на лесных просеках и зимниках в течение всего года, включая периоды межсезонья.

| Технические характеристики |
| --- |
| Грузоподъемность: | 15 чел. и 500 кг. груза или 2 чел и 2000 кг. груза. |  | Мощность силовой установки (л.с.): | 500 |
| Максимальная скорость (км./час): - над снегом, сушей и льдом; - чистой водой; - над болотом заросшим травой, редким камышом и низким кустарником. | До 120 До 80 До 70 |  | Топливо дизельное: | ДЛ, ДЗ, ДА |
|  |  |  | Расход топлива при скорости 100 км/час., не более (л./час): | 39 |
|  |  |  | Запас хода, не менее (час.): | 12 |
| Максимальная высота волны (м.): | 1,2 |  | Тормозной путь при скорости 85 км./час. (м.): | 60 |
| Крутизна подъема: | До 24о |  | Сухой вес (кг.): | 4200 |
| Дальность хода до (км.): | 1100 |  | Запас топлива (л.): | 500 |
| Силовая установка: | Дизельный двигатель жидкостного охлаждения |  | Полный вес (кг.): | 6600 |
|  |  |  | Габаритные размеры (м.): - в движении; - транспортировочные. | 4,6 х10,4 х 3,6 2,4 х 10,4 х 1,85 |

Устройство и принципы работы:

Амфибийный вездеход на воздушной подушке «Арктика 2Д» состоит несущего корпуса (центроплана) в котором расположена кабина водителя, пассажирский салон, моторный отсек с нагнетателем воздуха, трансмиссионный отсек в котором установлен редуктор привода воздушного винта и радиатор двигателя.

На корме корпуса на амортизаторах установлен воздушный винт в защитном кольце и воздушные рули.

По бокам корпуса установлены бортовые секции – блоки плавучести заполненные пористым ненамокаемым материалом, обеспечивающие плавучесть и непотопляемость вездехода при любых аварийных ситуациях.

По периметру корпуса и блоков плавучести установлено гибкое ограждение воздушной подушки, изготовленное из специальной резинокордной ленты переменной толщины. В отличии от Российских и зарубежных аналогов оно не имеет замкнутых полостей типа ресиверов и баллонов. Его конструкция обеспечивает длительную эксплуатацию вездехода, как по чистой воде, так и по болотам, поросшим камышом, кустарником и мелколесьем и по тундре в течение всего года.

Пассажирский салон и кабина водителя надежно утеплены, имеют двойное остекление, защищены от шума и оборудованы автономным отопителем и автономной электростанцией.

Для безопасности эксплуатации на пересеченной местности, вездеход оборудуется устройством (упругим тормозным щитком) обеспечивающим связь с опорной поверхностью (водой, снегом, болотом). Это устройство удерживает машину от заносов на крутых поворотах, на косогорах, при движении по извилистым рекам и зимникам, а также обеспечивает эффективное торможение на спусках и разворот машины на месте.

Для удобства эксплуатации вездеход оборудуется съемным колесным шасси и сцепным устройством для его транспортировки по шоссейным дорогам на буксире за автомобилем.

Условия эксплуатации:

По климатическим условиям эксплуатации вездеходы соответствуют требованиям УХЛ Гост 15150-69 с ограничениями по температуре от +40 до -500С. При этих условиях он сохраняет стабильную управляемость и маневренность при скорости ветра до 20 м/с.

По правилам Российского Речного Регистра вездеход соответствует классу «Р» с ограничениями по высоте волны до 1,2 м.

Максимальная высота преодолеваемых препятствий (торосов) до 0,8 м.

# АМФИБИЙНЫЙ ВЕЗДЕХОД НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ «АРКТИКА 3Д»

Назначение:

Амфибийный вездеход на воздушной подушке «Арктика 3Д» предназначен для перевозки людей и грузов в особо тяжелых условиях по болотам и холмистой суше на дальность до 1100 км.

При всех видах нагрузки вездеход «Арктика» может эксплуатироваться в любое время суток на акваториях больших и малых рек, озер, в прибрежной полосе морей, на болотах, в тундре, на лесных просеках и зимниках в течение всего года, включая периоды межсезонья.

| Технические характеристики |
| --- |
| Грузоподъемность | 25 чел. и 500 кг. груза или 2 чел и 3000 кг. груза. |  | Мощность силовой установки (л.с.): | 2 х 400 |
| Максимальная скорость (км./час): - над снегом, сушей и льдом; - чистой водой; - над болотом заросшим травой, редким камышом и низким кустарником. | До 120 До 80 До 70 |  | Топливо дизельное: | ДЛ, ДЗ, ДА |
|  |  |  | Расход топлива при скорости 100 км/час., не более (л/час.): | 65 |
|  |  |  | Запас хода, не менее, (час.): | 12 |
| Преодоление препятствий: - траншеи, канавы, трещины шириной (м.) | До 2,5 |  | Тормозной путь при скорости 85 км./час. (м.): | 75 |
| Крутизна подъема: | До 20о |  | Сухой вес (кг.): | 6500 |
| Дальность хода до (км.): | 1100 |  | Запас топлива (л.): | 900 |
| Силовая установка: | 2 Дизельных двигателя жидкостного охлаждения |  | Полный вес (кг.): | 10200 |
|  |  |  | Габаритные размеры (м.): - в движении; - транспортировочные. | 5,6 х 14,8 х 3,7 2,5 х 13 х 2,2 |

Устройство и принципы работы:

Амфибийный вездеход на воздушной подушке «Арктика 3Д» состоит несущего корпуса (центроплана) в котором расположена кабина водителей, пассажирский салон, моторный отсек с нагнетателями воздуха, трансмиссионный отсек в котором установлены редуктора приводов воздушных винтов и радиаторы двигателей.

На корме корпуса на амортизаторах установлены воздушные винты в защитных кольцах и воздушные рули.

По бокам корпуса установлены бортовые секции – блоки плавучести заполненные пористым ненамокаемым материалом, обеспечивающие плавучесть и непотопляемость вездехода при любых аварийных ситуациях.

По периметру корпуса и блоков плавучести установлено гибкое ограждение воздушной подушки, изготовленное из специальной резинокордной ленты переменной толщины. В отличии от Российских и зарубежных аналогов оно не имеет замкнутых полостей типа ресиверов и баллонов. Его конструкция обеспечивает длительную эксплуатацию вездехода, как по чистой воде, так и по болотам, поросшим камышом, кустарником и мелколесьем и по тундре в течение всего года.

Пассажирский салон и кабина водителя надежно утеплены, имеют двойное остекление, защищены от шума и оборудованы автономным отопителем и автономной электростанцией.

Для безопасности эксплуатации на пересеченной местности, вездеход оборудуется устройством (упругим тормозным щитком) обеспечивающим связь с опорной поверхностью (водой, снегом, болотом). Это устройство удерживает машину от заносов на крутых поворотах, на косогорах, при движении по извилистым рекам и зимникам, а также обеспечивает эффективное торможение на спусках и разворот машины на месте.

Для удобства эксплуатации вездеход оборудуется съемным колесным шасси и сцепным устройством для его транспортировки по шоссейным дорогам на буксире за автомобилем.

Условия эксплуатации:

По климатическим условиям эксплуатации вездеходы соответствуют требованиям УХЛ Гост 15150-69 с ограничениями по температуре от +40 до -500С. При этих условиях он сохраняет стабильную управляемость и маневренность при скорости ветра до 20 м/с.

По правилам Российского Речного Регистра вездеход соответствует классу «Р» с ограничениями по высоте волны до 1,2 м.

Максимальная высота преодолеваемых препятствий (торосов) до 1 м.

# АМФИБИЙНЫЙ ВЕЗДЕХОД НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ "АРКТИКА 3ДК"

Назначение:

Амфибийный вездеход на воздушной подушке «Арктика - 3ДК» предназначен для перевозки людей и грузов в особо тяжелых условиях по болотам и холмистой суше на дальность до 1100 км.

При всех видах нагрузки вездеход «Арктика» может эксплуатироваться в любое время суток на акваториях больших и малых рек, озер, в прибрежной полосе морей, на болотах, в тундре, на лесных просеках и зимниках в течение всего года, включая периоды межсезонья.

| Технические характеристики |
| --- |
| Грузоподъемность | 25 чел. и 500 кг. груза или 2 чел и 3000 кг. груза. |  | Мощность силовой установки (л.с.): | 2 х 400 |
| Максимальная скорость (км./час): - над снегом, сушей и льдом; - чистой водой; - над болотом заросшим травой, редким камышом и низким кустарником. | До 120 До 80 До 70 |  | Топливо дизельное: | ДЛ, ДЗ, ДА |
|  |  |  | Расход топлива при скорости 100 км/час., не более (л/час.): | 68 |
|  |  |  | Запас хода, не менее, (час.): | 12 |
| Преодоление препятствий: - траншеи, канавы, трещины шириной (м.) | До 2,5 |  | Тормозной путь при скорости 85 км./час. (м.): | 65 |
| Крутизна подъема: | До 35о |  | Сухой вес (кг.): | 6750 |
| Дальность хода до (км.): | 1100 |  | Запас топлива (л.): | 900 |
| Силовая установка: | 2 Дизельных двигателя жидкостного охлаждения |  | Полный вес (кг.): | 10600 |
|  |  |  | Габаритные размеры (м.): - в движении; - транспортировочные. | 5,6 х 14,8 х 3,7 2,5 х 13 х 2,2 |

Устройство и принципы работы:

Амфибийный вездеход на воздушной подушке «Арктика - 3ДК» состоит несущего корпуса (центроплана) в котором расположена кабина водителей, пассажирский салон, моторный отсек с нагнетателями воздуха, трансмиссионный отсек в котором установлены редуктора приводов воздушных винтов и радиаторы двигателей.

На корме корпуса на амортизаторах установлены воздушные винты в защитных кольцах и воздушные рули.

По бокам корпуса установлены бортовые секции – блоки плавучести заполненные пористым ненамокаемым материалом, обеспечивающие плавучесть и непотопляемость вездехода при любых аварийных ситуациях.

По периметру корпуса и блоков плавучести установлено гибкое ограждение воздушной подушки, изготовленное из специальной резинокордной ленты переменной толщины. В отличии от Российских и зарубежных аналогов оно не имеет замкнутых полостей типа ресиверов и баллонов. Его конструкция обеспечивает длительную эксплуатацию вездехода, как по чистой воде, так и по болотам, поросшим камышом, кустарником и мелколесьем и по тундре в течение всего года.

Пассажирский салон и кабина водителя надежно утеплены, имеют двойное остекление, защищены от шума и оборудованы автономным отопителем и автономной электростанцией.

Для безопасности эксплуатации на пересеченной местности, вездеход оборудуется устройством (упругим тормозным щитком) обеспечивающим связь с опорной поверхностью (водой, снегом, болотом). Это устройство удерживает машину от заносов на крутых поворотах, на косогорах, при движении по извилистым рекам и зимникам, а также обеспечивает эффективное торможение на спусках и разворот машины на месте.

Для улучшения управляемости при движении по зимникам и лесным просекам с крутыми подъемами, спусками и поворотами, вездеход оборудован убирающимся (самолетного типа) колесным шасси. Колеса шасси ведущие и управляемые синхронно с поворотом воздушных рулей

Условия эксплуатации:

По климатическим условиям эксплуатации вездеходы соответствуют требованиям УХЛ Гост 15150-69 с ограничениями по температуре от +40 до -500С. При этих условиях он сохраняет стабильную управляемость и маневренность при скорости ветра до 20 м/с.

# САМОХОДНАЯ АМФИБИЙНАЯ ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА "АРКТИКА 60Д"

Назначение:

Разработанная нашим предприятием самоходная амфибийная платформа на воздушной подушке АВП – 60 предназначена для перевозки тяжелых неделимых грузов, колесной и гусеничной техники, бурового оборудования и строительных материалов по тундре, болотам, большим и малым рекам, в прибрежной полосе морей в течение всего года.

| Технические характеристики |
| --- |
| Грузоподъемность: | 3 чел. и 60000 кг. груза + 30 пассажиров |  | Суммарная мощность силовой установки: л.с. | 4800 |
| Максимальная скорость (км./час): - над снегом, сушей и льдом; - чистой водой; - над болотом заросшим травой, редким камышом и низким кустарником. | До 85 До 75 До 60 |  | Топливо дизельное: | ДЛ, ДЗ, ДА |
|  |  |  | Расход топлива при скорости 100 км.час.не более: л./час | 540 |
|  |  |  | Запас хода, не менее, часов: | 11 |
| Высота волны, (м.): | До 2,5 |  | Тормозной путь при скорости 70 км./час.(м.): | 80 |
| Крутизна подъема: | До 22о |  | Сухой вес: кг. | 46000 |
| Дальность хода не менее (км.): | 800 |  | Запас топлива: л. | 6000 |
| Силовая установка: | 4 Дизельных двигателя жидкостного охлаждения |  | Полный Вес кг. | 115000 |
|  |  |  | Габаритные размеры (м.): - в движении; - транспортировочные; | 15 х 45 х 6,45 3,6 х 15 х 3,1 |

Устройство и принципы работы:

Платформа состоит из двух шарнирно-сочлененных секций, каждая из которых оборудована автономной подъемно-движительной установкой.

На передней секции расположены кабины управления (основная и дублирующая), пассажирские салоны, двигатель привода нагнетателя воздушной подушки и гидросистемы ведущих колес, ведущие и управляющие колеса, управляемые тормозные устройства с направляющими ножами–килями, грузовая площадка с подъемной аппарелью.

На задней секции расположены двигатели привода воздушных винтов, воздушные винты в защитных кольцах, воздушные рули, двигатель привода нагнетателей воздушной подушки и гидросистемы ведущих колес, ведущие колеса, грузовая площадка с подъемной аппарелью.

Для обеспечения непотопляемости секции платформы разделены на отсеки заполненные пористым ненамокающим и негорючим материалом. По периметру секции на быстросъемных устройствах закреплено гибкое ограждение воздушной подушки. Конструкция гибкого ограждения максимально приспособлена для эксплуатации платформы на замерзших водоемах, кочкарных болотах заросших кустарником и мелколесьем, в заболоченной и холмистой тундре. Оно не имеет надувных баллонов и ресиверов, как на Российских и зарубежных аналогах.

Детали гибкого ограждения изготавливаются из специальной высокопрочной и износостойкой резинокордной ленты переменной толщины (5-10 мм.) армированной титановыми пластинами.

Нижний пояс гибкого ограждения выполняется съемным, с возможностью замены в полевых условиях.

Для повышения проходимости по болотам и по пересеченной местности платформа оборудована убирающмся (самолетного типа) шасси с гидравлическим приводом на каждое колесо. При этом передние колеса передней секции поворачиваются по команде с пульта управления синхронно с поворотом воздушных рулей. Нагрузка на колеса шасси регулируется по команде с пульта управления в пределах от 15 до 100% полного веса платформы в зависимости от состояния опорной поверхности, над которой движется платформа.

Управление и курсовая устойчивость платформы при движении над водой и глубоким снегом обеспечивается с помощью упругих (титановых) тормозных устройств с направляющими ножами-килями, установленными в специальных нишах под днищем передней и задней секции, и с помощью воздушных рулей установленных совместно с воздушными винтами в кормовой части задней секции.

Кабина водителей и пассажирские салоны надежно утеплены, оборудованы автономными подогревателями, автономной электростанцией и максимально приспособлены для длительного проживания (в случае необходимости) пассажиров и экипажа в условиях Крайнего Севера.

Условия эксплуатации:

По климатическим условиям эксплуатации платформа соответствует требованиям УХЛ Гост 15150-69 с ограничениями по температуре от +40 до -500С. При этих условиях она сохраняет стабильную управляемость и маневренность при скорости ветра до 20 м/с.

Продавец: 										Покупатель:

Реквизиты Головной компании:

ООО «Группа Инновационного Развития»

ОГРН: 1137746498240

ИНН:  7715966229 / КПП: 771501001

ОКПО: 17690919 / ОКАТО: 45280574000 / ОКТМО: 45359000

Юридический адрес: 127273, г. Москва, ул. Березовая аллея, д.12 А

Банк: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Расчетный счет: 40702 810 5 0264 0000235

Корреспондентский счет: 30101810200000000593

БИК: 044525593

# Text boxes

ООО «Группа Инновационного Развития»

Проектирование, импорт, продажа и обслуживание Вездеходов, амфибий на воздушных подушках и эл. транспорта

Адрес магазина: МКАД, 78 км, д. 14, корп. 1: Sales@MosHovercraft.ru тел./факс: (495) 646-83-31

ИНН:  7715966229 / КПП: 771501001, ООО  "Группа Инновационного Развития",

Адрес офиса: 127273, г. Москва, ул. Березовая аллея, д.12 А